HƯỚNG DẪN NẠP PHẦN MỀM 25 T80

1:

- đưa đĩa cài vào ổ CD: copy thư mục nạp 25T80 vào ổ đĩa D.

-mở D:/nạp 25T80

- kích đúp chuật trái vào phai : inst_giveo.exe.

-chọn YES.

-chờ khoảng 2 phút khi hệ thống intar xong.

- kích chuột phải vào SPI_TT

-chọn SEN TO….desktop(create shortcut).

2: chạy chương trình : nháy đúp vào giao diện chương trình.

-nối giắc cổng LPT vào thiết bị và cấp nguồn cho thiết bị.

-chọn READ_LENGTH ở chế độ 1M đối với EN25T80.

-chọn DETECT để nhận dạng chíp cần đọc.

-đọc FLASH: chọn READ FLASH.Giao diện mở ra chọn thư mục cần lưu flash….

-gõ vào FILE NAME tên …..và chọn SAVE.

-chờ tiến trình đọc dữ liệu ra hoàn tất….100% (done).

-chế độ ghi dữ liệu từ máy ra flash:

-chọn chế độ Write Flash.

-tìm tới thư mục lưu flash …chọn tên flash cần ghi>kích chuật vào phai XXXX.bin>>

Chọn OPEN.